## Slide 1
刚体运动学回顾
刚体运动的描述
角速度的两种求法
（1）矢量加和
（2）欧拉运动学方程

## Slide 2
刚体动力学与刚体平衡 (§3.4)
刚体受到许多力的作用，运动状态随时间如何变化？
（刚体动力学）
本节内容：
（1）如何得到外力和、外力矩之和？力系的简化
（2）刚体动力学方程的形式？动量定理+角动量定理
（3）求解刚体平衡问题？

## Slide 3
力系的简化
若刚体受力很多，常常需要对受力进行简化
简化的前提：力的可传递性原理
同一作用线上的力，对刚体的作用效果完全相同
在不改变作用效果的前提下，我们可以将力的作用点沿作用线移动任意距离，因此力也叫滑移矢量

## Slide 4
平面上非平行力的简化
作用于点的力，与作用于点的力
作用于两力作用线交点的合力
与和的作用效果完全相同（导致的和完全相同）

## Slide 5
平面上非平行力的简化
合力
作用点位于与作用线交点
任意个非平行力均可如上简化

## Slide 6
平面上平行力的合成与简化
合力大小和方向
合力作用线满足
当此合力的反作用力作用于刚体，刚体满足力平衡和力矩平衡
两力同方向，合力在中间
两力反方向，合力在大力外侧
均满足

## Slide 7
力偶：等大、反向、不共线的两力
力偶矩：两力的力矩和
力偶臂，两力作用线的垂直距离
力偶矩 = 单个力  力偶臂 (右手定则)
力偶：合力为0，对刚体仅贡献力偶矩

## Slide 8
力作用于A点，在P点增加一对作用力与反作用力，其中，系统没有任何变化。
和 组成力偶，提供力偶矩
剩余 作用于点
A点 点 + 力偶
力在垂直于作用线方向的平移 平移后的力力偶
A
A

## Slide 9
空间力系（一般力系）的简化：
1、选定某点为简化中心
2、所有力均可以分解为：作用于点的力 + 力偶
3、点所有力的矢量和，即合外力，称为作用于点的主矢；
力偶矩之和，称为对简化中心的主矩。

## Slide 10
力系的简化小结：
刚体受到的所有外力，总效果为两个矢量：
（1）作用于点的主矢
（2）对简化中心的主矩
主矢就是合外力
主矩就是对点的外力矩之和
力系简化之后，可以直接对刚体应用质点组动量定理、角动量定理、动能定理，从而得到刚体运动微分方程。

## Slide 11
1、刚体动量定理/质心运动定理
：刚体质心加速度
：主矢（合外力）
分量形式
刚体运动微分方程

## Slide 12
2、刚体对质心的角动量定理
：刚体对质心的角动量
：对质心的主矩（外力矩之和）
可以替换为对任意固定点的角动量定理
刚体自由度 ，有6个独立函数描述刚体运动
需要6个运动微分方程以确定这6个独立函数。刚体运动微分方程：

## Slide 13
3、刚体动能定理/机械能守恒律
质点组内力做功为 ，而刚体中任意两点距离保持不变，故，刚体内力做功为0. 刚体动能定理简化为：
刚体动能的变化，仅由外力做功所决定。
刚体处于绝对零度，劲度系数为
若外力均为保守力，或非保守力不做功，则刚体的机械能守恒
机械能守恒常常可以简化计算过程。

## Slide 14
的定义：运动状态不随时间变化
单质点有3个自由度，动量描述运动状态，平衡的条件为
刚体有6个自由度，质心动量和角动量描述运动状态。
根据刚体动量定理和角动量定理，刚体平衡条件为
即：合外力为0，外力矩和为0（主矢和主矩均为0）
刚体平衡问题，需要综合利用6个刚体平衡方程。
刚体的平衡方程
后边不再写上标

## Slide 15
共面力系：所有力均在平面内
共面共点力系：所有力均在平面内，力线穿过同一点
共面平行力系：所有力均在平面内，且相互平行
刚体平衡条件：
特殊情形

## Slide 16
例1：一根均匀的棍子，重为，长为，将其一端置于粗糙地面上，又以其上的点靠在墙上，墙离地面的高度为 当棍子与地面的夹角为最小值时，棍子在上述位置仍处于平衡状态，求棍与地面的摩擦系数。
分析：平面力系，平衡条件
解答：
力平衡方程为
取A为参考点，力矩平衡方程给出
将其代回力平衡方程，得
摩擦系数为

## Slide 17
例2（3.3题）长度分别为和的均质杆成90度刚性连接到一起，杆通过光滑铰链悬挂在天花板上。求平衡时与铅垂线夹角
分析：共面平行力系，平衡条件为
解出铰链对刚性杆的拉力，对平衡问题求解没有用处。
取A点为参考点，刚体平衡条件即得到
根据几何关系，, 代入上式得

## Slide 18
刚体受三非平行力作用而平衡，则三力必共点
证明：反证法
三力非平行，则 平面相交或空间中非平行非相交
空间中非平行非相交，合力、合力矩如下图所示
逆着合力方向，与并不垂直，因此其力偶无法与抵消，无法平衡
平面相交，取交点O为简化中心， 力矩和为0
如果 作用线不穿过O，则力矩不为0，三力主矩不为0，无法平衡

## Slide 19
杆受三非平行力作用而平衡，三力必共点，如图所示。
这样我们由几何关系可以得到地面对杆下端的作用力的方向
根据几何关系
得到最终结果
例3：一根均匀的棍子，重为，长为，将其一端置于粗糙地面上，又以其上的点靠在墙上，墙离地面的高度为 当棍子与地面的夹角为最小值时，棍子在上述位置仍处于平衡状态，求棍与地面的摩擦系数。

## Slide 20
例4（3.2题）长为的均质棒，一段抵在光滑墙上，棒身斜靠在与墙距离为的光滑棱角上，求棒在平衡时与水平面的夹角
分析：光滑墙和光滑棱角对棒支持力如图。
不平行三力平衡，必交于一点
重力必穿过支持力交线

## Slide 21
作业
3.1, 3.4, 3.5

## Slide 22
补充材料

## Slide 23
周衍柏 3.1题
半径为的光滑半球形碗，固定在水平面上，一均值光滑杆靠在碗缘，一段在碗内，一段在碗外，碗内长度为，求杆的总长？
分析：光滑碗/光滑杆，作用力垂直于接触面/接触杆，如右图所示；重力竖直向下。
不平行，延长线交点记为。
以为基点，因为力穿过基点，故
若重力不穿过，必有； 重力延长线必然穿过
以上讨论适用于平面内任何不平行的三力
平面上不平行的三力平衡 三力必交于一点

## Slide 24
根据题意，
根据三角形相似，
根据为等腰三角形，
定义，则
根据几何关系，

## Slide 25
研究型补充题：
长为、截面半径、密度的圆柱形木材按照右图方式堆积在地面上（1）若木材表面光滑，在木材中间压上图示的双杆，上端两杆连接在一起，下端施加向内的水平力，使系统保持图中形状。问连接点的拉力和水平力
（2）缓慢的撤去双杆，若木材没有滚落的情况，则木材最多可以堆积几层？
（3）若木头表面摩擦系数为，给最底层、最外边的两木材施加水平力，使其保持图中形状，则木材最多可以堆几层？
（4）假定上图中木材仅保留最下边三层，堆放在货车车厢上，然后用最大拉力为的钢绳固定。若在普通路面上以匀速率行驶，容许的最小转弯半径为多少？若在高速路上以速率行驶，前方出现障碍需要紧急转换车道时，方向盘允许打的最大角速度多少？

## Slide 26
共面力系平衡条件的第二种表述：对不共线三点的主矩均为0
(1)
(2)
(3)
(1) - (2)
(1) - (3)
这样我们得到同样的共面力系平衡条件